## Slide 1
Technologiegruppe ML / HMI

## Slide 2
Warum Technologieentwicklung?
    Fordern uns die bestehenden Kunden zu wenig?
    Innovationen: Market Pull / Technology Push
Technology Push
    Schnell agieren bei neuen Kundenanforderungen
    … statt langsam reagieren bis der Kunde woanders hin geht
Einleitung - 1
<number>

## Slide 3
Beispiel Vision Systeme
    Gibt es aktuell nicht im TLK, läuft unter ML(AI) / HMI
    Optimale Ergänzung für das i.MX8MP Portfolio, da angenommen wird: HMI wird nicht so stark „wachsen“ wie für Geschäftserfolg nötig
    Idee: Umkehrung: statt Bilder hinaus → Bilder hinein
    Viel bestehende Technologie kann weiterverwendet werden:
      GELin & Linux Erfahrung
      i.MX8MP Plattform
    Fehlendes Know-How wir in TLK aufgebaut
Einleitung - 2
<number>

## Slide 4
SMARTE
(VIDEO) KAMERASYSTEME ein Systemüberblick
TEil 1
<number>

## Slide 5
Bildsensor(en)
    Fotozelle (1d - 2d)
    Farbe (RGB)
    Schwarzweiß (IR, VIS)
    Wärembilder
    Stereokameras (Leap Motion, Kinect...)
Kameras – 1: Bildgewinnung
<number>
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Matrixw.jpg

## Slide 6
Optischer Pfad
    Linse / Linsensysteme
      Makro / Zoom / Weitwinkel
    Blenden / Shutter
    Filter
  Beleuchtung (aktiv (IR...), passiv)
  Projektionen
    Laser / Linienbilder / Rahmen
    Indirekt über Display
Kameras – 2: OptiK
<number>
https://www.arducam.com/product/m12-mount-camera-lens-kit-arduino-raspberry-pi/

## Slide 7
Linsenhalter / Linse / Leiterplatte
Justierung der Optik!
    Fokusanpassung (Schärfe)
    Blenden / Shutter / Filter
    statisch/dynamisch
  Gehäuse (Kompaktheit, Dichtheit, Wärmeabfuhr, Montagemöglichkeit)
  Steckverbindungen (intern, nach außen)
Kameras – 3: Mechanik
<number>
https://www.amazon.com/Arducam-Mount-Lens-Holder-Styles/dp/B07QMRDZYS

## Slide 8
PSU (AC/DC/POE/Batterie/Akku Versorung)
Zusätzliche Sensoren: (Helligkeit, Temperatur, Beschleunigung)
Mikrofon
RTC
LED(s) (Aufnahme, Beleuchtung (IR…))
Bussystem für Daten des Bildsensors (intern / extern)
    Intern: CSI (~20cm)
    Extern: Analoges Videosignal (xx m)
    Extern: FPD-Link (~15m)
    Extern: USB (~5 m)
Kameras – 4: Elektronik 1
<number>

## Slide 9
i.MX8MP Modul (VPU, NPU...)
Speicher zur Zwischenspeicherung von Videodaten (SD...)
GPIOs
    Aktivierung externer Beleuchtung
    Taster, Schalter: (Snapshot / Start-Stopp des Videos)…
Mikrocontrollersysteme / FPGA
    Schnelle Datenvorverarbeitung
Bussysteme zur Weiterleitung der Videos / Daten (LAN, CAN, RSXXX...)
Display für Vorschau, HMI…
USB für HW-Lizenzschlüssel
Kameras – 5: Elektronik 2
<number>

## Slide 10
Steuerung der HW (Blende, Shutter, externe Beleuchtung...)
Datentransformation / Filter / Kompression
Berechnungen (Tiefenbilder, Privacy…)
Lizenzen (Keys für Proprietäre Softwarekomponenten)
Smart Kamera
    Datenverarbeitung per ML (NPU...)
    Webinterface (Konfiguration, Status, Live Überwachung, Updates...)
    Steuerung von IO’s / simplen Bussystemen
    Das Thema wird kommen, mit oder ohne uns...
Kameras – 6: Software
<number>

## Slide 11
GStreamer
ein Überblick
TEil 2
<number>

## Slide 12
Was ist GStreamer?
Multimedia Framework
Schweitzer Taschenmesser zum
    Erstellen
    Editieren
    Streamen
    Konsumieren von Multimedia (Video und/oder Audio)
Quellen: https://medium.com/@reachraktim/introduction-to-gstreamer-for-beginners-part-1-fe85342cacb8 https://caricio.com/a-brief-introduction-to-gstreamer/
GStreamer – 1: Einleitung
<number>

## Slide 13
Graph des Datenstroms: Pipeline
Plugin: Element der Pipeline
    Genau EINE Funktion: z.B: Videoquelle, Videosenke
    Bestitzt Quellen und/oder Senken für Daten
    PADs sind die Anschlüsse der Plugins (Sink Pads (In), Source Pads (Out))
    Fähigkeiten der Plugins: Capabilities (Formate, Framerates…)
    Beliebig kombinierbar solange Capabilities zusammenpassen
    Jeder Plugin kann einen vom mehreren Zuständen haben (gestoppt, warten, abspielen…)
GStreamer – 2: Modulares Konzept 1
<number>

## Slide 14
GStreamer Framework
    Kümmert sich um die Orchestrierung der Pipeline mit ihren Plugins
    Synchronisiert der Plugins zueinander
    Bietet gute Debugmöglichkeiten mit vielen Debuglevels (bis zur Überflutung…)
    Kann Basis für grafische Darstellung der Pipeline ausgeben
    Steuerung der Pipeline über eigenes Programm möglich
    Aufbau und Start der Pipeline über Kommandozeile möglich
GStreamer – 3: Modulares Konzept 2
<number>

## Slide 15
Videosource
    Kamera
    Datei
    Netzwerk
    Fakesource
GStreamer – 4: Plugins-2: Quellen
<number>

## Slide 16
Videosink
    Monitor (autovideosink, kmssink(embedded)…)
    Anwendung (Qt...)
    Datei
    Netzwerk
    Fakesink
    FPS Sink
      für Zeitmessungen als Zwischenschritt zum Debugging
      Als Option wird tatsächliche Sink benötigt
GStreamer – 5: Plugins-3: SENKEN
<number>

## Slide 17
Filter
Queue (Warteschlange/Puffer)
Videoconvert (Format z.B.: YUV→ RGB...)
Videocodec (Encode / Decode): SW oder HW(VPU)
Streaming ((De)-Payloader)
Multiplexer / Demultiplexer (z.B.: Audio/Video zusemmenfügen/trennen)
Mixer (z.B.: Greenbox/Alphakanal mit Hintergrund mischen)
GStreamer – 6: Plugins-4: Verarbeitung
<number>

## Slide 18
Fakevideosink → Monitor
USB-Kamera → Filter → Monitor
GStreamer – 7: Demo
<number>

## Slide 19
Smarte (Video-) Kamerasysteme ein Systemüberblick
GStreamer
Fragen?
ENDE
<number>

## Slide 20
Converting challenges into solutions